HINDAMISJUHEND

KORSTNAPÜHKIJA -MEISTER TASE 5

| Kutsestandardi nimetus | Korstnapühkija-meister, tase 5 |
| --- | --- |
| Esmane/töömaailma kutse | Töömaailma kutse Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks. |
| EKR tase | 5 |

Sisukord:

1. Üldine informatsioon

2. Hindamise meetodid ja nende kirjeldus

3. Hindamiskriteeriumid

1. 	Üldine informatsioon

1.1. Hindamise eesmärgid

Pädevus   Võib osutada korstnapühkimis teenust, üksikelamutes, suvilates, aiamajades, taluhoonetes, väikeehitistes , tööstushoonetes ja korterelamutes . Koostab küttesüsteemidele eksperthinnanguid.

Hindamijuhend on koostatud Korstnapühkija-meister, tase 5 kutse taotlejate kompetentsuse hindamiseks.

Hindamine viiakse läbi kutse andmise vooru raames kutse andja poolt määratud ajal ja kohas, vähemalt ühe  korra aastas.

1.2. Hindajad

Hindamist teostab kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon, mis koosneb korstnapühkija kutseala sõltumatutest ja kompetentsetest esindajatest. Hindamiskomisjon on  vähemalt kolme liikmeline.

1.3. Hinnatavad kompetentsid

Korstnapühkija-meister, tase 5 kutse taotlejad peavad kutse saamiseks tõendama järgnevaid kutsespetsiifilisi kompetentse:

1) kuulab kliendi ära ning selgitab välja küttesüsteemi probleemid üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones , väikeehitises, tööstushoonetes ja korterelamutes vajadusel esitab suunavaid küsimusi;

2) hindab tööde mahtu ja maksumust vastavalt olemasolevale informatsioonile;

3) planeerib tööde optimaalse korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile;

4) valib tööks vajalikud tööriistad ja seadmed;

5) hindab töökeskkonda, riskide ilmnemisel keeldub teenuse osutamisest ja teavitab sellest töö tellijat;

6) annab hinnangu olemasoleva küttesüsteemi tuleohutusele, tuginedes olemasolevale informatsioonile ja kehtivatele

õigusaktidele ja normidele;

7) vormistab vajalikud dokumendid vastavalt olemasolevale informatsioonile, kehtivatele õigusaktidele ja normidel

8) annab töö tellijale eelnevalt juhised objekti ettevalmistamiseks;

9) vaatab visuaalselt objekti üle ja vajadusel katab pinnad kinni, et vältida nende määrdumist;

10) tutvub küttesüsteemi ehitusega ja selgitab välja puhastusluukide olemasolu ja asukoha küttesüsteemis ning küttesüsteemi ehitusliku eripära, vajadusel konsulteerib kõrgema taseme korstnapühkijaga;

11) valib sobivad töövahendid küttesüsteemi puhastamiseks, arvestades küttesüsteemi eripära;

12) veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipääs ja kasutab vajadusel turvavarustust;

13) võtab katusele kaasa ainult vajalikke töövahendid ja arvestab tööohutusnõuetega;

14) puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõrid, kasutades sobivaid töövahendeid;

15) puhastab ühenduslõõrid ja kütteseadmed, kasutades sobivaid töövahendeid;

16) nõustab klienti kütteseadmete ohutu ja säästliku kasutamise osas;

17) informeerib klienti küttesüsteemis avastatud puudustest ja vigadest;

18) nõustab kliente esmase tuleohutuse tagamisel (suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid, küttekoldevälise tule

tegemine);

19) vormistab korstnapühkimise akti teostatud tööde ja küttesüsteemi seisukorra kohta;

20) vormistab puuduste avastamisel nõuetekohase ettepaneku;

21) koostada eksperthinnangut küttesüsteemidele;

22) tunneb gaasiseadmete ohutust

2. 	Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Korstnapühkija, tase 5. kutsealaseid kompetentse hinnatakse järgmiste meetoditega:

2.1. Kirjalik teadmiste test

2.2. Vestlus/intervjuu,tehtud töödest

Kirjalik teadmiste test

Eesmärk

Kirjaliku teadmiste testi eesmärgiks on kontrollida, kas ja millises ulatuses kutse taotleja valdab tööks vajalikke üldteoreetilisi ja kutsespetsiifilisi teadmisi.

Kirjeldus

Test koosneb 55  küsimusest .

Valikvastustega testis võib olla ühel küsimusel rohkem kui üks õige vastus.

Küsimused hõlmavad teemasid:

- Mõisted ja üldnõuded

- Korstnapühkimistööd, kütteseadmete ehitus

- Seadusandlus

- Eksperthinnangu koostamine

- Tulemus

Iga õigesti vastatud küsimuse eest on võimalik saada 1 punkti,

Tekstülesande õige lahenduse eest on võimalik saada 55

Vastuseid hinnatakse 1 punkti täpsusega.

Kokku on kirjaliku testi eest võimalik saada 55 punkti.

Kirjalik test loetakse sooritatuks, kui saavutatud tulemus on vähemalt 41 punkti.

Kui saadakse vähem kui 41 punkti loetakse kirjalik test mittesooritatuks.

Vestlus/intervjuu,tehtud töödest

3. Korstnapühkija-meister  kutse 5.taseme  taastõendamine

Korstnapühkija, tase 5. kutsealaseid kompetentse hinnatakse järgmiste meetoditega:

3. 1.  Vestlus/intervjuu, tehtud töödest ja  läbitud koolitustest

Vestlus/intervjuu tehtud töödest

Eesmärk

Selgitada välja korstnapühkija viie aasta tegevusest

Tulemus

Vestlus/intervjuu,tehtud töödest punkte ei anta, kui hinnatav ei oska piisavalt anda vestluse käigus küsitud teemade kohta pädevaid vastuseid võib hindamiskomisjon taastõendamise hinnata  mitte sooritatuks.

Vestlus/intervjuu,tehtud töödest läbiviimiseks on aega kuni 1tund.

4. 	Hindamiskriteeriumid

| TEGEVUSNÄITAJA | KRITEERIUM | MEETOD |
| --- | --- | --- |
| Tööde planeerimine ja dokumenteerim |
| 1) kuulab kliendi ära ning selgitab välja küttesüsteemi probleemid üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones janväikeehitises, vajadusel esitab suunavaid küsimusi; 2) hindab tööde mahtu ja maksumust vastavalt olemasolevale informatsioonile; 3) planeerib tööde optimaalse korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile; 4) valib tööks vajalikud tööriistad ja seadmed; 5) hindab töökeskkonda, riskide ilmnemisel keeldub teenuse osutamisest ja teavitab sellest töö tellijat; 6) annab hinnangu olemasoleva küttesüsteemi tuleohutusele, tuginedes olemasolevale informatsioonile ja kehtivatele õigusaktidele ja normidele; 7) vormistab vajalikud dokumendid vastavalt olemasolevale informatsioonile, kehtivatele õigusaktidele ja normidele. 8) koostab vajadusel küttesüsteemile eksperthinnangut | Praktiline töö: Selgitab enne praktilise töö alustamist välja töö tegemiseks vajaliku teabe. Tutvub hindamiskomisjoni poolt esitatud tööülesanndega Tutvub küttesüsteemi tuleohutuse seisukorraga Oskab anda hinnangut küttesüsteemi korrasolekule Ennm töö teostamist oskab tööriistade hulgast teha valiku Kirjalik test: Ehitus- ja tuleohutusalased teadmised Õhuvarustuse arvutamine Erinevate küttesüsteemide koostoimimine Korstna ja kütteseadmelõõride puhastamise õige järjekord. Tunneb erinevate.taseme korstnapühkija vastutust korstnapühkimistöödel Oskab anda hinnangut küttesüsteemi korrasolekule Tunneb õigusaktides kehtestatud nõudeid: Küttesüsteemide tuleohutuse nõuded, | Vestlus/intervjuu,teht-ud töödest/kirjalik test |
| Küttesüsteemide puhastamine |
| 1) annab töö tellijale eelnevalt juhised objekti ettevalmistamiseks; 2) vaatab visuaalselt objekti üle ja vajadusel katab pinnad kinni, et vältida nende määrdumist; 3) tutvub küttesüsteemi ehitusega ja selgitab välja puhastusluukide olemasolu ja asukoha küttesüsteemis ning küttesüsteemi ehitusliku eripära, vajadusel konsulteerib kõrgema taseme korstnapühkijaga; 4) valib sobivad töövahendid küttesüsteemi puhastamiseks, arvestades küttesüsteemi eripära; 5) veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipääs ja kasutab vajadusel turvavarustust; 6) võtab katusele kaasa ainult vajalikke töövahendid ja arvestab tööohutusnõuetega; 7) puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõrid, kasutades sobivaid töövahendeid; 8) puhastab ühenduslõõrid ja kütteseadmed, kasutades sobivaid töövahendeid; 9) koostab vajadusel küttesüsteemile eksperthinnangut | Kirjalik test: Küttesüsteemide tööpõhimõtted Tunneb küttesüsteemis kasutatavaid ehitusmaterjale Teadmised tuleohutusnõuetest . Kliendile esitatava dokumentatsiooni nõuded (vajalike dokumentide loetelu) Oskus liikuda katustel Tunneb : Tuleohutuse seadust Küttesüsteemide puastamise nõudeid Tunneb töö –ja tervishoiu nõudeid korstnapühkimis töödel. . Tunneb standardis EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus, osa 3: „Küttesüsteemid Tunneb: tuletöö tegemisele esitatavad nõudeid; korstnapühkimistööde juhend Põlevmaterjali ladustamise nõudeid | Vestlus/intervjuu,tehtud töödest |
| Klientide teavitamine ja nõustamine |
| 1) nõustab klienti kütteseadmete ohutu ja säästliku kasutamise osas; 2) informeerib klienti küttesüsteemis avastatud puudustest ja vigadest; 3) nõustab kliente esmase tuleohutuse tagamisel (suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid, küttekoldevälise tule tegemine); 4) vormistab korstnapühkimise akti teostatud tööde ja küttesüsteemi seisukorra kohta; 5) vormistab puuduste avastamisel nõuetekohase ettepaneku; 6) osaleb infopäevadel 7) hindab gaasiseadmete ohutust | Praktiline töö Ettepanek avastatud puuduste kohta Kasutab oma töös arvutit dokumentide vormistamiseks. Kirjalik test Tunneb esmaseid tulekustustus vahendeid ja oskab neid kasutada Tunneb siutsuanduri kontrollimist Akti ja ettepaneku koostamist. Tunneb standardis EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus, osa 3: „Küttesüsteemid Tunneb: tuletöö tegemisele esitatavad nõudeid; korstnapühkimistööde juhend Põlevmaterjali ladustamise nõudeid Ehitusseadustik Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded Tahkekütusel töötava kütteseadme (ahjud, pliidid, kaminad jms) ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise või paigaldamise juhend ("Küttesüsteemide tuleohutus"). Seadme ohutuse seadus (SeOS); SeOS-i määrus Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele; Ehitusseadustik(EhS-i) ja Seadme ohutuse seadustik(SeOS) määrus Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded; Eesti Gaasiliidu juhend G3-1. | Vestlus/intervjuu,tehtud töödest / Kirjalik test. |
| LÄBIVAD KOMPETENTSID |
| Kutse-eetika põhimõtete järgimine |
| Juhindub oma tegevuses korstnapühkija heade tavade koodeksist ja tunneb töökultuuri. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele ning järgib seejuures asjassepuutuvaid õigusakte, standardeid, tööeeskirju, juhiseid ja protseduure. Võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest. Järgib korstnapühkija kutse-eetikat ning kannab tööülesannete täitmisel korstnapühkijale ettenähtud riietust | Vestlus/ intervjuu käigus: üldine töökultuur, ajaplaneerimine. Praktilise töö käigus: kui täpselt ja tähelepanelikult suhtub ja järgib etteantud tööülesannet. Vestlus /Intervjuu käigus: kas praktilise tööülesande tulemus vastab nõutud kvaliteeditingimustele. |
| Tegevuste planeerimine |
| Planeerib oma tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursside kasutamist ja arvestab võimalike muutustega. | Praktilise töö käigus: kuidas planeerib tegevusi ajaliselt, etapiliselt. Praktilise töö käigus: kui täpselt ja tähelepanelikult suhtub ja järgib etteantud tööülesannet. |
| Enesearendamine/elukestva õppe protsessis osalemine |
| Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi. Analüüsib ennast ja oma tööd ja planeerib selle põhjal elukestva õppe protsessist lähtuva enesearendamise. | Vestlus/intervjuu,tehtud töödest vestluse käigus (ei hinnata) |
| Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine |
| On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes. Mõistab energia ja materjaliressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrashoiu . | Kirjalik test ja Vestlus/intervjuu,tehtud töödest Jäätmete ladustamise nõuete täitmine. Kirjalik test ja Vestlus/intervjuu,tehtud töödest Kuidas kasutab praktilise töö teostamisel ette nähtud ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid. |